## Slide 1: 76Ge-0νββ实验综述和CDEX-300ν
杨 丽 桃
清华大学
CDEX合作组
“无中微子双贝塔衰变”研讨会,
2021年5月19日-23日, 广东 珠海

## Slide 2: 中微子性质研究
中微子性质研究是物理学重大前沿科学问题；
中微子质量不为零，突破了粒子物理标准模型框架；
中微子性质研究重要课题：
  中微子绝对质量
  中微子质量层级
  中微子是否是自身反粒子
  ……

## Slide 3: 0νββ实验物理目标
0νββ实验物理目标:
  确定中微子是否是其自身反粒子（<10meV, 5meV,  1meV）
  中微子质量层级（~14meV）(多个实验：JUNO，DUNE等)
需要理论和实验紧密结合，推动0νββ研究不断发展。

## Slide 4: 0νββ实验方法
实验测量可能的0νββ衰变事例，确认是否发生了0νββ衰变过程；
实验已经测量到多个同位素的2νββ衰变事例，并且给出了对应的2νββ半衰期的实验值；
对于本底控制和信号甄别技术要求极其苛刻。即使U、Th及宇生等环境和材料本底控制得好，2νββ事例将不可避免的成为无法完全消除的物理本底。

## Slide 5: 0νββ核素半衰期和中微子质量
实验测量可能的0νββ 事例
Phase Space
Matrix
Effective m
Isotopic fraction
Detector Efficiency
Time
Background
Mass of target
E resolution

## Slide 6: 0νββ实验可能同位素
经过数十年的发展，目前最重要的0νββ实验的候选同位素包括：76Ge, 82Se, 100Mo, 130Te, 136Xe, …；
基于这些同位素的0νββ实验技术可以有不同的选择：
Isotope | Qββ (KeV) | Natural abundance (%) | 2νββ Half-life (1021year) | 0νββ Half-life (1026year) | Detector
76Ge76Se | 2039 | 7.8 | 1.926 | 1.8 (Gerda) | HP76Ge
130Te130Xe | 2528 | 34.5 | 0.820 | 0.15 (CUORE) | 130TeO2
136Xe136Ba | 2479 | 8.9 | 2.165 | 1 (Kamland-Zen) | LS(136Xe)、TPC
48Ca48Ti | 4271 | 0.187 | 0.064 |  | 
82Se82Kr | 2995 | 9.2 | 0.096 | 0.05 (CUPID-0) | ZnSe、TPC
96Zr96Mo | 3350 | 2.8 | 0.024 |  | 
100Mo100Ru | 3034 | 9.6 | 0.007 |  | LMO
150Nd150Sm | 3367 | 5.6 | 0.009 |  | 

## Slide 7: 0νββ实验可能同位素
一些0νββ实验给出了具有竞争力的实验结果：76Ge, 136Xe, 130Te等；
基于这些同位素的0νββ实验技术可以有不同的选择：半导体探测器、超低温量热器、TPC (不同信号读出方式)、LS-doped，……。

## Slide 8: 0νββ实验主要技术
高纯锗探测器技术（76Ge）
---Gerda, Majorana, CDEX, LEGEND……
闪烁体量能器技术（Li100MO、130TeO2）
---CUPID-CJPL, CUPID, CUORE, AMORE,……
液体闪烁体（136Xe、130Te）
--- Kamland-Zen, SNO+, JUNO-0νββ,…..
时间投影室（TPC）（ 136Xe、82Se ）
---nEXO, PandaX, NvDEx, ……

## Slide 9: 76Ge 0νββ实验
特点：
  靶核=探测器
  锗晶体纯度极高（12-13N）
  能量分辨率极高：
  ~0.1%@ 2MeV(2.5keV FWHM)
  76Ge富集到86%以上，技术稳定可靠
  脉冲波形甄别、单点/多点事例、反符合等
Notes: Ref:
MJD: PRL 120 132502 (2018)
CUORE: PRL 124 122501 (2020)
CUPID-Mo: EPJC 80 44 (2020)
CUPID-0: EPJC 78 734 (2018)
EXO-200: PRL 123 161802 (2019)

## Slide 10: 高纯锗探测器技术
Co-axial
PCGe
BEGe
ICPC

## Slide 11: GERDA (GERmanium Detector Array)
意大利格兰萨索地下实验室（1400m）
富集锗 + 液氩反符合
第一阶段目标：
  15 kg·yr, 10-2 cts/(keV⋅kg⋅year)
第二阶段目标：
  40 kg·yr, 10-3 cts/(keV⋅kg⋅year)

## Slide 12: GERDA Phase-II最新结果
41个富集锗探测器，共44.2kg
  6个同轴(14.6 kg)
  30个宽能阈(20 kg)
  5个反向同轴(9.6 kg)
Phase I + Phase II累计曝光量127.2 kg·yr
本底超预期， 5.2×10-4 cts/(keV⋅kg⋅year)，本底最低
未发现0νββ信号，T1/2>1.8×1026 yr (90% C.L.)，半衰期最长
mββ<79-180 meV

## Slide 13: MAJORANA DEMONSTRATOR
美国SURF地下实验室（1500m）
点电极高纯锗 + 真空低温恒温器
  29.7kg富集锗 + 14.4kg天然锗
目前最好的能量分辨率：
2.5 keV FWHM@2039 keV
使用地下电解铜等超纯材料
开发了低噪声前端电子学

## Slide 14: Majorana最新结果
2019年8月发表26.0 kg·yr富集锗的分析结果
能量分辨率2.5 keV FWHM@2039 keV，目前最佳
本底水平4.7±0.8 ×10-3 cts/(keV⋅kg⋅year)
未发现0νββ信号，T1/2>2.7×1025 yr (90% C.L.)
mββ<200-433 meV
11.9±2.0 cts/(FWHM t yr)

## Slide 15: CDEX
中国锦屏地下实验室（2400m）
CDEX-1单体1kg、低温恒温器、
本底控制（~400 of GERDA）
90% C.L.

## Slide 16: LEGEND
全球52家单位的~250位研究人员
物理目标：，mββ<10-22 meV
两个阶段：LEGEND-200 和 LEGEND-1000
第一阶段：
200kg
意大利LNGS
升级GERDA装置
2021年底开始运行
本底目标：1×10-4 cts/(keV kg yr)
第二阶段：
1000kg
实验地点未定
技术方案未定
时间未定
本底目标：1×10-5 cts/(keV kg yr)
Large Enriched Germanium Experiment for Neutrinoless ββ Decay

## Slide 17: LEGEND-200

## Slide 18: LEGEND-1000
物理目标：
本底目标：1×10-5 cts/(keV·kg·yr)
需要大幅降低42K本底、宇宙线本底、探测器表面事例本底等
实验地点/技术方案/时间线待定

## Slide 19: LEGEND
GERDA
MAJORANA
LEGEND200
LEGEND1000
40kg
200kg
1000kg
目前是美国为主推动，向US DOE申请经费；
2018年开始，DownSelection一直延期，至今没有明确方案。

## Slide 20: CDEX“盘古”合作组

## Slide 21: CDEX Roadmap
CDEX-50dm
(DM)
CDEX-300ν
(0νββ)
CDEX-1000
CDEX-1
CDEX-10
{
2009-2016
2016-2020
2021-
CJPL-I
CJPL-II

## Slide 22: CDEX物理成果
Physics Channels | Detectors | Analysis Threshold (eV) | Exposure (kg×day) | Publications
Chi-N SI | CDEX-1A | 400 | 14.6 | PRD 88, 052004, 2013
Chi-N SI | CDEX-20g | 177 | 0.784 | PRD 90, 032003, 2014
Chi-N SI | CDEX-1A | 475 | 53.9 | PRD 90, 091701, 2014
Chi-N SI/SD | CDEX-1A | 475 | 335.6 | PRD 93, 092003, 2016
Axion | CDEX-1A | 475 | 335.6 | PRD 95, 052006, 2017
0νββ | CDEX-1A | — | 304.0 | Sci. China 60, 071011, 2017
Chi-N SI/SD | CDEX-1B | 160 | 737.1 | CPC 42, 023002, 2018
Chi-N SI/SD | CDEX-10 | 160 | 102.8 | PRL 120, 241301, 2018
Migdal Effect | CDEX-1B | 160 | 737.1 | PRL 123, 161301, 2019
Chi-N AM | CDEX-1B | 250 | 1107.5 | PRL 123, 221301, 2019
Axion | CDEX-1B | 160 | 737.1 | PRD 101, 052003, 2020
Dark Photon | CDEX-10 | 160 | 205.4 | PRL 124, 111301, 2020
Chi-N EFT | CDEX-10 | 160 | 205.4 | arXiv:2007.15555

## Slide 23: CDEX-300ν
7串，每串~30个高纯锗晶体
锗探测器总质量: ~300kg
探测器类型：
BEGe (Baseline)
ICPC (optional)

## Slide 24: CDEX-300ν Detectors
BEGe (Baseline)
---Mass: 1-1.2 kg;
---Size: φ80mm*40mm;
---Dead layer: 0.6mm;
---Er: <0.15%@2MeV;
---BI: 1×10-4 cts/(keVkgyr)
---T1/2: >1027 yr
ICPC (optional)
---Mass: ~2 kg;
---Size: φ80mm*80mm;
---Dead layer: 0.6mm;

## Slide 25: CDEX-300ν Detectors
Baseline: BEGe + LAr (反符合)
R&D:
探测器密封在亚克力壳中；隔离锗晶体与外部LAr；
电子学安装在亚克力壳外表面；
液氩反符合，光读出采用SiPM + 移波光纤
使用高纯钛制作液氩容器；

## Slide 26: CDEX-300ν
液氮罐顶部安装洁净间，用于高纯锗探测器及光纤安装；
液氮冷却液氩，同时屏蔽外部本底；
2022年初开始富集锗探测器在液氮/液氩中的性能和稳定运行测试；

## Slide 27: 本底来源
 | 本底类别 | 主要来源 | 降低途径 | 备注
1、环境本底 | 宇宙线缪子、环境伽马和中子 | 环境 | 深地、实验室材料控制 | 
2、屏蔽材料本底 | 屏蔽材料的宇生、原生放射核素 | 屏蔽材料 | 屏蔽设计、材料优化 | 
3、探测器自身本底 | 高能γ射线在低能区的连续Compton平台 | 电子学部件、电缆、结构材料等 | 选用更纯的电子学部件、电缆，采用自制超高纯电解铜 | 
 | 宇生非锗核 本底贡献 | 宇生非锗同位素特征X射线及γ射线的级联本底 | 控制地面 晶体生长和探测器研制时间 | 若掌握晶体生长技术，可在地下实验室进行晶体生长
 |  | Tritium的连续本底 （18keV以下） |  | 
 | 宇生锗核 本底贡献 | Ge-68及其子核Ga-68的K、L、M特征X射线及连续区域 | 同位素富集 （主要为减少Ge-70） | 
CDEX-300ν目标 1×10-4 cts/(keV kg yr) @2039keV
为达到目标本底，需分析各种本底来源、进行优化控制

## Slide 28: CDEX-300ν本底优化控制
CDEX-300ν本底控制方案（初步）
采用6.5m的液氮屏蔽，且液氮中222Rn需要纯化（μBq/kg）；
采用液氩做反符合，液氩需要纯化或采用地下氩；
探测器内铜构件需要采用地下生产电解铜（μBq/kg）；
探测器非铜构件材料放射性活度需要优化（~0.1mBq/kg）；
采用富集锗制作探测器，希望未来在地下生产锗晶体；
要求具备μBq/kg放射性测量能力
CDEX未来实验中的关键技术
大型液氮低温屏蔽系统
地下超低本底电解铜
低本底低噪声前端电子学
超低本底高纯锗探测器
宇生放射性控制方案（富集锗+屏蔽运输）

## Slide 29: 大型液氮低温屏蔽系统
本底来源 | ROI本底 (cpkkd@2039keV）
液氮外部γ | < 10-7
液氮外部中子 | < 10-8
液氮/液氩中222Rn（~0.1mBq/kg） | ~2×10-4 (未纯化)
液氮/液氩中222Rn （~μBq/kg） | ~2×10-6 (纯化)
天然氩中42Ar (~90 μBq/kg) | ~1×10-5
地下氩中42Ar (<1/1400 times) | < 10-8
采用6.5m、纯化的液氮（μBq/kg 222Rn）屏蔽系统，可将探测器环境本底、屏蔽体材料自身本底降低到~2×10-6 cts/(keVkgday) @2039keV；
屏蔽系统本底构成 (反符合及PSD前)
基坑直径和深度：Φ18mH18m
液氮容器(外径)： Φ 16mH19m
液氮保温层：1.5m
液氮屏蔽体： Φ 13mH13m
液氮冷却/屏蔽系统
极低本底环境
高纯锗阵列增大靶物质质量

## Slide 30: 地下超低本底电解铜
探测器核心构件分为铜材质和非铜材，铜材质居多；
探测器内铜构件需要采用地下生产电解铜（μBq/kg）；
  目标: U/Th含量~ O(0.1μBq/kg);
  千级洁净棚@CJPL-I

## Slide 31: 低本底低噪声前端电子学研究
最靠近高纯锗晶体的材料低本底（高纯度、低质量）
基于CMOS ASIC的低温低噪声前放研制
低本底电路基板：熔炉石英和硅基板
低本底线缆：PTFE（聚四氟乙烯）柔性电缆
ASIC前放
硅基板
PTFE柔性电缆

## Slide 32: CDEX HPGe探测技术研发
开展BEGe和ICPC探测器自主研制，取得成功；
开展高纯锗探测器裸泡测试，长期性能稳定；

## Slide 33: CDEX HPGe探测技术研发
开展了长期的锗晶体生长工艺研究，取得进展；
未来可以地下生长锗晶体，大大压低宇生本底，提升0νββ实验灵敏度。

## Slide 34: CDEX 富集锗材料和探测器制备
开展富集锗材料购置和富集锗探测器研制；
首批探测器将于2021年底到达锦屏地下实验室；

## Slide 35: 锗晶体内宇生放射性研究
宇宙线：
相同海拔，通量增量在几倍的范围内；
相同纬度，通量增量往往超过两个数量级，随之而来的是宇生核素产额的急剧增加，避免探测器的高空运输；
宇宙射线粒子与各同位素反应产生放射性核素的截面不同，同位素丰度也会影响某些核素的产生率。
锗材料宇宙射线照射场景

## Slide 36: 高纯锗探测器运输专用屏蔽
避免探测器的高空运输：每一步运输都使用17吨的钢屏蔽体；
屏蔽体顶面厚度700mm，侧面厚度400mm；
针对整个运输过程模拟，预计可将宇生放射性降低至少25倍；
放射性核素 | 主要贡献能区 | 运输屏蔽系数
68Ge | 0νββ | 27.1
63Ni | DM | 40.1
60Co | DM/0νββ | 47.0
3H | DM | 46.6

## Slide 37: 无中微子双β衰变探测
富集76Ge
主要本底来自于60Co ()，68Ga (EC or )，可通过PSD甄别进一步降低；
68Ge降低方法：1）增加冷却时间 2）减少产生率（76Ge富集+运输屏蔽）
改变冷却时间
+*Ge
+*Ge
68Ge的产生截面
70
72
73
74
76
70
72
73
74
76

## Slide 38: 无中微子双β衰变探测
富集76Ge
主要本底来自于60Co ()，68Ga (EC or )，可通过PSD甄别进一步降低；
68Ge降低方法：1）增加冷却时间 2）减少产生率（76Ge富集+运输屏蔽）
如果未来能够在地下实验室进行晶体生长及探测器制作
除68Ge、68Ga外，其他长寿命宇生放射性核素均降低到可以忽略的水平。
地面生长晶体及探测器制作
（地下冷却6年）
cpkkd
cpkkd
cpkkd
地下生长晶体及探测器制作
（仅包含富集40天、运输45天）
Notes: GERDA: cpkkd
Majorana: cpkkd
LEGEND-1000：cpkkd
GERDA: 〖1.9〗_(−1.4)^(+3.0)×〖10〗^(−6)cpkkd
Majorana: 〖4.9〗_(−3.0)^(+8.5)×〖10〗^(−6)cpkkd
LEGEND-1000：〖10〗^(−7)cpkkd

## Slide 39: 未来展望-暗物质探测
在暗物质探测关心的低能区（< 2 keV）：
富集锗并不能解决其他宇生放射性核素尤其是3H的问题；
68Ge特征峰可通过拟合扣掉，但3H连续能谱无法扣除；
如果未来能够在地下实验室进行晶体生长及探测器制作
除68Ge、68Ga外，包括3H在内的其他长寿命宇生放射性核素均降低到可以忽略的水平。
< 10-5cpkkd
地下生长晶体和探测器制作
3H
68Ge
68Ga
65Zn
55Fe
49V
地面生长晶体和探测器制作

## Slide 40: 未来展望-太阳中微子探测
对于低阈值高纯锗探测器来说，随着本底降低，最有可能先探测到8B太阳中微子；
当本底水平达到2×10−3 cpkkd@1keV，阈值达到200 eV时，将不可避免的触碰到中微子台阶；
理想情况下，每吨靶物质每年可以探测到约350个太阳中微子（其中8B约200个）；
考虑探测器阈值100 eV ，每吨靶物质每年可以探测到约280个太阳中微子事例；
太阳中微子事例率与探测器阈值
阈值约100eV
暗物质直接探测实验中的中微子本底
高纯锗探测器的太阳中微子能谱
2×10−3 cpkkd
200 eV

## Slide 41: 总 结
0νββ实验是中微子性质研究中的一个重要方向；
面向下一代半衰期>1028yr和mββ<10meV的科学目标，国际上正在开展多种实验技术研究；
高纯锗探测器技术在下一代0νββ实验中具有极强竞争力；
CDEX合作组启动CDEX-300ν实验，开展300kg量级富集锗探测器实验系统建设；
目前正在针对多项关键技术正在预研，取得了一定进展；
未来逐步推动国际合作的吨级高纯锗0νββ实验落户锦屏。

## Slide 42
谢谢!
L.T. Yang, Tsinghua U., yanglt@tsinghua.edu.cn